吉阳区水库汛期运用调度方案

三亚市吉阳区水务局

2022年5月

# 三浓水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

三浓水库位于三亚市吉阳区，所在河流为大茅水，坝址以上集雨面积5.08km²。三浓水库是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（一）型水库，水库于1965年1月开工兴建，1965年12月竣工，水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为60.62m，正常库容为220万m³；设计洪水位为62.09m，校核洪水位为62.47m，总库容为296万m³；死水位为46m，相应库容为3万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M |  |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 60.62 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 60.62 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 62.09 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 62.47 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 46 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 63.88 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 20.7 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 4.6 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 94.5 |  |

## 二、洪水调度原则

三浓水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：60.62m，相应库容220.00万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（60.62m）时，由水库管理单位根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位60.62m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移并采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位62.47m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.三浓水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

## （一）工程运行管理基本情况

三浓水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

三浓水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

三浓水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

## 颂和水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

颂和水库位于三亚市吉阳区田独村委会，坝址以上集雨面积11km²，水库于1957年3月开工兴建，1959年4月竣工，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（一）型水库。颂和水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为110.3m，正常库容为480万m³；设计洪水位为111.8m，校核洪水位为112.3m，总库容为723万m³；死水位为101.5m，相应库容为11万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M | 35 |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 110.3 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 110.3 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 111.8 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 112.3 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 101.5 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 114.5 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 16.1 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 0.65 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 217.49 |  |

## 二、洪水调度原则

颂和水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：110.3m，相应库容480.00万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（110.3m）时，由水库管理单位根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位110.3m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移并采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位112.3m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.颂和水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

颂和水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

颂和水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

颂和水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

红旗水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

红旗水库位于三亚市吉阳区博后村委会，所在河流为亚龙溪支流，坝址以上集雨面积1.83km²，河流长度0.85km。红旗水库于1978年1月开工兴建，1978年12月竣工，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。红旗水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为27.5m，正常库容为66.5万m³；设计洪水位为28.21m，校核洪水位为28.41m，总库容为90.5万m³；死水位为19.8m，相应库容为0.2万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M | 20 |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 27.5 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 27.5 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 28.21 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 28.41 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 19.8 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 30 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 13 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 0.6 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 30.9 |  |

## 二、洪水调度原则

红旗水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：27.5m，相应库容66.5万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（27.5m）时，由水库管理单位根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位27.5m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移并采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位28.41m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.红旗水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

## （一）工程运行管理基本情况

红旗水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

## （二）加强水库调度

红旗水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

红旗水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

双本水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

双本水库位于三亚市吉阳区，所在河流为大茅水支流，河流长度1.67千米，坝址以上集雨面积1.83km²。双本水库于1975年1月开工兴建，1975年12月竣工，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。双本水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为73.86m，正常库容为18.5万m³；设计洪水位为74.99m，校核洪水位为75.28m，总库容为27.5万m³；死水位为62.22m，相应库容为0.3万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M |  |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 73.86 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 73.86 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 74.99 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 75.28 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 62.22 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 68.3 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M |  |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S |  |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 34.2 |  |

## 二、洪水调度原则

双本水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：73.86m，相应库容18万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（73.86m）时，由水库管理单位根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位73.86m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位75.28m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.双本水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

双本水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

双本水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

双本水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

渣平水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

渣平水库位于三亚市吉阳区罗蓬村委会，坝址以上集雨面积3.09km²。渣平水库于1953年1月开工兴建，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库，水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为40.45m，正常库容为63万m³；校核洪水位为43.05m，总库容为98.2万m³；死水位为32.2m，相应库容为1.4万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M | 12 |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 40.45 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 40.45 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M |  |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 43.05 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 32.2 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 44.7 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 14.8 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 0.35 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S |  |  |

## 二、洪水调度原则

渣平水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：40.45m，相应库容63.00万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（40.45m）时，由水库管理处根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位40.45m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位43.05m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.渣平水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

渣平水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

渣平水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

渣平水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

草蓬水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

草蓬水库位于三亚市吉阳区，所在支流为三亚东河支流，坝址以上集雨面积6.19km²。草蓬水库于1966年3月开工兴建，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（一）型水库，水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为52.04m，正常库容为144万m³；设计洪水位为53.28m，校核洪水位为53.58m，总库容为218万m³；死水位为45.24m，相应库容为10万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M | 30 |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 52.04 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 52.04 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 53.28 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 53.58 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 45.24 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 55.5 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 16.1 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 0.6 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 91.49 |  |

## 二、洪水调度原则

草蓬水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：52.04m，相应库容140.00万m³。

（二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（52.04m）时，由水库管理单位根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位52.04m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位53.58m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.草蓬水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

草蓬水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

草蓬水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

草蓬水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

黄猄水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

黄猄水库位于三亚市吉阳区中廖村委会，坝址以上集雨面积0.8km²。黄猄水库于1977年1月开工兴建，1977年12月竣工，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为41.30m，正常库容为18万m³；设计洪水位为43.28m，校核洪水位为43.49m，总库容为20.5万m³；死水位为32.1m，相应库容为0.5万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M |  |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 41.30 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 41.30 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 43.28 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 43.49 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 32.1 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 40.1 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M |  |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 0.65 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 13.23 |  |

## 二、洪水调度原则

黄猄水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：41.30m，相应库容17.5万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（41.30m）时，由水库管理单位根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位41.30m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位43.49m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.黄猄水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

黄猄水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

黄猄水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

黄猄水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

大安水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

大安水库位于三亚市吉阳区，坝址以上集雨面积0.839km²，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为15.6m，正常库容为18万m³；设计洪水位为16.43m，校核洪水位为16.56m，总库容为26万m³；死水位为10.3m，相应库容为0.15万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M | 12 |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 15.60 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 15.60 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 16.43 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 16.56 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 10.3 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 18.36 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 10 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 1.2 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 12.85 |  |

## 二、洪水调度原则

大安水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：15.60m，相应库容18.00万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（15.60m）时，由水库管理单位根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位15.60m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位16.56m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.大安水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

大安水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

大安水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

大安水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

深南水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

深南水库位于三亚市吉阳区，所在河流为草蓬支流，坝址以上集雨面积0.75km²，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。深南水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为42.61m，正常库容为9万m³；设计洪水位为43.49m，校核洪水位为43.74m，总库容为13万m³；死水位为33.52m，相应库容为2.6万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M |  |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 42.61 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 42.61 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 43.49 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 43.74 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 33.52 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M |  | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M |  |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S |  |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S |  |  |

## 二、洪水调度原则

深南水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：42.61m，相应库容9.00万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（42.61m）时，由水库管理单位根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位42.61m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位43.74m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.深南水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

深南水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

深南水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

深南水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

南丁水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

南丁水库位于三亚市吉阳区，坝址以上集雨面积3.1km²，水库于1966年开工兴建，1978年竣工，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为36.50m，正常库容为65万m³；设计洪水位为41.06m，校核洪水位为41.29m，总库容为70万m³；死水位为33.58m，相应库容为2万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M | 20 |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 36.50 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 36.50 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 41.06 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 41.29 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 33.58 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 42.75 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 13 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 0.5 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 54.11 |  |

## 二、洪水调度原则

南丁水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：36.50m，相应库容65.00万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（36.50m）时，由水库管理处根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位36.50m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位41.29m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.南丁水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

南丁水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

南丁水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

南丁水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

高园水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

高园水库位于三亚市吉阳区，所在河流为大茅水支流。坝址以上集雨面积1.46km²，河流长度1.34km，水库于1976年1月开工兴建，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为12.48m，正常库容为53.6万m³；设计洪水位为14.27m，校核洪水位为14.97m，总库容为98万m³；死水位为5.5m，相应库容为0.4万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M | 1.8 |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 12.48 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 12.48 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 14.27 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 14.97 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 5.5 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 16.7 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 11 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 0.5 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 9.82 |  |

## 二、洪水调度原则

高园水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：12.48m，相应库容53.60万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（12.48m）时，由水库管理单位根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位12.48m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位14.97m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.高园水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

高园水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

高园水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

高园水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

三郎水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

三郎水库位于三亚市吉阳区大茅村委会，坝址以上集雨面积0.69km²。水库于1975年1月开始动工兴建，1975年12月竣工，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为74.1m，正常库容为17.6万m³；设计洪水位为74.97m，校核洪水位为75.25m，总库容为21.6万m³；死水位为63m。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M | 10 |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 74.1 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 74.1 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 74.97 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 75.25 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 63 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 76.5 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 14.4 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 0.65 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S |  |  |

## 二、洪水调度原则

三郎水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：74.1m，相应库容17.60万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（74.1m）时，由水库管理单位根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位74.1m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位75.25m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.三郎水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

三郎水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

三郎水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

三郎水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

博后水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

博后水库位于三亚市吉阳区，坝址以上集雨面积1.39km²，水库于1977年开工兴建，1978年竣工，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。博后水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为23.36m，正常库容为17.2万m³；设计洪水位为26.35m，校核洪水位为26.6m，总库容为36.2万m³；死水位为20.65m，相应库容为2.5万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M | 10 |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 23.36 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 23.36 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 26.35 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 26.6 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 20.65 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 28 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 8.6 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 0.3 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 15.51 |  |

## 二、洪水调度原则

博后水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：23.36m，相应库容17.20万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（23.36m）时，由水库管理处根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位23.36m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位26.6m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.博后水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

博后水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

博后水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

博后水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

五一水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

五一水库位于三亚市吉阳区，所在支流为西河水支流。坝址以上集雨面积3.43km²，水库于1973年11月开工兴建，1974年5月竣工，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为50.48m，正常库容为40万m³；设计洪水位为50.87m，校核洪水位为51.32m，总库容为62万m³；死水位为42.9m，相应库容为5.6万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M | 10-8.5 |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 50.48 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 50.48 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 50.87 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 51.32 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 42.9 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 52.4 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 15 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S | 0.6 |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 51.5 |  |

## 二、洪水调度原则

五一水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：47.95m，相应库容38.00万m³。

### （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（50.48m）时，由水库管理处根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位50.48m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位51.32m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.五一水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

五一水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

五一水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

五一水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。

尖岭水库汛期运用调度方案

## 一、水库大坝基本情况

### （一）工程概况

尖岭水库位于三亚市吉阳区中廖村委会，坝址以上集雨面积1.02km²，水库于1975年开工兴建，1976年竣工，是一宗以灌溉为主并结合防洪及养殖等功能的小（二）型水库。水库原设计洪水标准为50年一遇设计，500年一遇校核。水库正常水位为42.1m，正常库容为11万m³；设计洪水位为42.89m，校核洪水位为43.08m，总库容为16万m³；死水位为35m，相应库容为0.3万m³。

### （二）气象水文

三亚市吉阳区属热带海洋性季风气候区，冬暖如春，夏无酷暑，四季常绿，平均气温25.40℃；1月份平均最低气温20.70℃，7月份平均最高气温28.30℃，极端最高气温35.00℃。全年日照时间约2563小时，日照充足。5～10月为雨季，11月至翌年3月为旱季，年平均降雨量1100～1695mm，雨量充沛。平均相对湿度83%，常年主导风向：9月或10月到翌年2月或3月以东北风为主，4月到8月以偏南风为主。

工程特性表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溢洪道 |  |  |  |  |
| 2 | 溢洪道净宽 | B | M |  |  |
| 3 | 溢洪道堰顶高程 | Z1 | M | 42.1 |  |
| 4 | 正常水位 | Z2 | M | 42.1 |  |
| 5 | 设计水位 | Z3 | M | 42.89 |  |
| 6 | 校核水位 | Z4 | M | 43.08 |  |
| 7 | 死水位 | Z5 | M | 35 |  |
| 8 | 坝顶高程 | Z6 | M | 44.5 | 均质土坝 |
| 9 | 最大坝高 | Z7 | M | 10.5 |  |
| 10 | 输水涵洞最大流量 | Q1 | M³/S |  |  |
| 11 | 溢洪道最大泄洪量 | Q2 | M³/S | 16.82 |  |

## 二、洪水调度原则

尖岭水库以农业灌溉为主，兼有防洪任务。

### （一）汛期划分

汛期划分为初汛（5月15日至6月30日）、主汛（7月1日至10月15日）、汛末（10月16日至11月15日）。

水库主汛期：5月15日—11月15日，汛限水位：42.1m，相应库容10.00万m³。

## （二）防洪调度原则

1.确保水库大坝安全的原则。在确保水库大坝安全的前提下，充分利用水库的防洪库容，最大限度地发挥水库的调蓄作用。当水库泄洪与下游河道防洪发生矛盾时，下游河道行洪必须服从水库安全度汛原则。

2.以实时信息为科学调度依据的原则。在洪水发生的某一时刻，以水库水位、入库洪水过程和下游河道的运行状态，已出现的和预测可能出现的降雨量实时信息为主要依据，拟定实时洪水调度方案，进行科学调度。

### （三）调度规程洪水调度规则

1.设计标准内洪水

每年进入汛期前，将库水位控制在正常高水位以下。当库水位接近正常高水位（42.1m）时，由水库管理处根据水、雨、工情，适时运用灌溉涵洞下泄水量，控制水位。

当库水位超过正常高水位42.1m时，由溢洪道自由泄洪，同时将洪水情况报告吉阳区防汛防风防旱指挥部备案，做好水库下游安全防范工作。

2.超标准洪水

当遭遇超20年一遇设计洪水时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

当遭遇超100年一遇校核洪水时，入库流量大于泄洪能力，且水库水位超过校核洪水位43.08m时，由吉阳区防汛防风防旱指挥部启用防洪抢险应急预案，确保大坝安全并通知水库下游淹没范围内的群众进行转移和采取防范措施。

### （四）蓄水控制

汛前水位控制在汛限水位以下。在后汛期末，尽量使水库能蓄水到正常水位，保证水库用水需求。

### （五）预泄或超蓄的条件及水位浮动幅度

水库不具备超蓄条件。在预测发生较大降雨时，可根据实际情况对蓄水进行预泄。

### （六）实时洪水调度

水库汇流时间短，溢洪道无闸控制，根据水库的水、雨、工情以及气象部门的预报，可在洪水入库之前报有调度权限的机构批准或备案后进行预泄，适当降低库水位。

### （七）超标准洪水的应对措施及启动条件

超标准洪水应对措施：1.尖岭水库管护员应立即到岗，吉阳区水务局根据出现的险情及实时水雨情和洪水调度预报方案提出调度方式，由吉阳区三防办报请吉阳区防汛防风防旱指挥部批准后组织实施，相应的抢险组和抢险力量要及时到岗到位，听从调度。2.启动应急转移预案，做好受威胁区域内人员和财产的转移安置工作。

超标准洪水启动条件：发生超过100年一遇校核标准的洪水或根据审定的洪水预报方案，预报流域内可能发生超标准洪水。

## 三、水库大坝安全运行状况

### （一）工程运行管理基本情况

尖岭水库隶属于吉阳区政府，大坝运行管理工作较好，水库机构设置合理，水库每年按审定运用计划控制调度。

### （二）加强水库调度

尖岭水库利用雨季进行蓄水用于枯水期灌溉、供水，汛期进行调洪，利用放水涵洞降低水位，合理利用水资源，水库运行得到良性循环。

## 四、防洪任务

尖岭水库原设计以灌溉为主，但现在随着社会的发展，特别是蔬菜特色产业的发展、人民生活水平提高，对水库的功能要求发生变化。因此，必须采取积极的防洪措施，尽水库所能担负防洪任务，在主汛期间根据实际情况降低水位，确保水库安全运行，有效避免和减少下游群众生命财产损失。

（一）做好汛期安检工作，严格按汛检整改意见，采取相应措施进行整改，以确保水库建筑物及设施安全运行。

（二）按上级要求，做好防汛物资储备工作。

（三）完善防汛值班制度，加强制度落实，把防汛责任落实到人。

（四）严格按相关规定进行水、雨情及水工建筑物、电力设施的观测、收集、整理、上报、存档。

（五）做好水库调度运行，科学、合理调度水库运行，服从吉阳区防汛防风防旱指挥部指挥，在确保水库建筑物及设施安全的前提下，使水库发挥最高效益。

（六）完善各种应急预案。